-4-

Перед первым пользованием устройством необходимо выполнить

следующие операции:

1. Заполнив бак водой, выждите около 5 минут для

полного заполнения элементов устройства водой.

2. Нажмите клавишу подачи горячей воды.

3. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

4. Выньте вилку питания из розетки и слейте воду, открыв оба крана.

Используйте при этом подсобную емкость.

5. Затем слейте остатки воды, открыв заглушку Устройства. Не забудьте

после этого снова поставить заглушку.

6. Установите бутыль с водой (20 или 15 литровую) в приемное гнездо

и дайте ей заполнить устройство (около 1 минуты).

7. Нажав клавиши, убедитесь, что вода из них течет.

8. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

9. Теперь устройство готово к использованию.

* выключите устройство из сети.

* выключите нагрев воды.

* слейте воду через краны.

* слейте воду из баков через сливные отверстия.

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Аппарат не работает | 1. Плохо вставлена вилка шнура питания 2. Не включено питание Устройства | 1. Проверить аккуратность вставления 2. Проверить включение в розетку 3. Включить питание Устройства |
| 2.Сильный шум при работе | Устройство установлено неправильно | 1. Установить Устройство на плоскую поверхность 2. Отодвиньте Устройство от стены смежной задней панели |
| 3.При нажатии клавиши горячей воды вода не течет | В бачке горячей воды образовалась воздушная пробка | 1. Нажимать клавишу пока вода не потечет 2. Слегка постучать по Устройству |
| 4.При нажатии клавиши холодной воды вода не течет | В бачке холодной воды образовалась воздушная пробка | 1. Нажимать клавишу пока вода не потечет 2. Слегка постучать по Устройству |
| 5.Утечка воды из гнезда водоприема | Повреждена крышка бутыли | 1. Замените бутыль |

АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И

ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с электронным охлаждением

МОДЕЛЬ:

TD-AEL-321

Гарантия__________________________

Дата покупки______________________

Модель___________________________

№ аппарата_______________________

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения            вызваны неправильной эксплуатацией прибора или его транспортировкой, а также несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

-2-

| 1. Гнездо водоприема | 6. Клавиша подачи холодной воды |
| --- | --- |
| 2. Индикатор охлаждения: Горит зеленый- охлаждение воды до нужной температуры закончено | 7. Лоток водоприема |
| 3. Индикатор нагрева Горит красный- нагрев воды до нужной температуры закончен | 8. Выключатель охлаждения |
| 4. Клавиша подачи горячей воды или воды комнатной температуры | 9. Штуцер слива воды |
| 5. Кнопка защиты детей от ожога |  |

ПОКОМПОНЕНТНАЯ СХЕМА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение/частота | 220-240V/50Hz | Температура окружающей среды | 0-25 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая мощность | 625W | Мощность охлаждения | 75W |
| Мощность нагрева | 550W | Охлаждение воды | ≤15 0C 0.5л/ч |
| Нагрев воды | 5л/ч 90-95 0С | Вес, кг | 4,3 |

-3-

* Устройство предназначено для бытового применения и должно включаться

в трехпроводную розетку с проводом заземления или использоваться с

предохранителем утечки тока.

* Не включайте Устройство в розетку вместе с другими потребителями

энергии.

* При намерении долго не пользоваться Устройством отключите его от сети.

* Не заменяйте вилку шнура питания самостоятельно и не удлиняйте шнур

питания.

* При повреждении шнура питания не заменяйте его самостоятельно,

обратитесь к профессионалам.

* Не позволяйте детям играть около включенного Устройства во избежание

ошпаривания.

- Это Устройство имеет оригинальный дизайн;

- Это Устройство оснащено удобными кранами-клавишами подачи воды.

ВНИМАНИЕ!  Для уменьшения риска ожога, электрического удара или

повреждения устройства, следуйте следующим указаниям

* Прочтите все инструкции перед пользованием устройством.

* Никогда не чистите устройство с использованием горючих материалов

во избежание взрыва или возгорания.

* Не храните и не используйте бензин или другие легкоиспаряемые

жидкости вблизи этого и других подобных устройств во избежание

взрыва.

. Допустимый диапазон окружающей температуры 0-250С.

. Не рекомендуется использовать устройство вне помещения. Устанавливайте

устройство строго вертикально на плоской поверхности на расстоянии

20 см от стен или других устройств.

. Не устанавливайте устройство под прямым солнечным светом или вблизи

нагревательных приборов (печей, радиаторов).

. Нажмите кран подачи горячей воды перед включением нагрева, чтобы

убедиться в наличии воды в баке. Этим Вы избежите опасности

повреждения трубки нагрева.

. Держите устройство в чистоте, не допускайте царапаний поверхности

острыми предметами.

. Не используйте Устройство при температуре окружающего воздуха ниже 00С.

. Располагайте устройство на удалении от дорогих электронных устройств

типа плееров, телевизоров.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫШЕ +30 0С ПЛАСТИНА ПЕЛЬТЬЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!!!

# Text boxes

ПОДГОТОВКА К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ